## Slide 1
대원산업 협력사 바코드 표준 _ KA4

## Slide 2
1. 표준바코드 라벨 체계 (Data Matrix 방식)
구분 |  |  |  |  |  | TYPE | 영역별 코딩값 | 속성 | 코딩사례 |  | 필수/옵션 | 데이터 (Byte) | 
Header |  |  |  |  |  | N/A | [)>RS06GS | Header | [)>RS06GS |  | M | 7 | 
Data Filed | 사양 정보 영역 | 업체 코드 | Supplier Code |  |  | AN (Alphanumeric Data) | V | 식별자 | V |  | M | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | LF32 |  |  | 4 | 
 |  |  |  |  |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
 |  | 부품 번호 | Part Number |  |  | AN | P | 식별자 | P |  | M | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | 88600A7AC0WK |  |  | 10~15 | 
 |  |  |  |  |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
 |  | 서열 코드 | Sequence Code (ALC/RPCS Code) |  |  | AN | S | 식별자 | S |  | C (서열부품) | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | ALC1 |  |  | 1~8 | 
 |  |  |  |  |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
 |  | EO 번호 | Engineering Order Number |  |  | AN | E | 식별자 | E |  | O *향후 M 으로 전환예정 | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | KETC0102 |  |  | 8~9 | 
 |  |  |  |  |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
 | 추적정보영역 | 추적 코드 | Traceability Code | 식별자 |  | AN | T | 식0별자 | T |  | M | 1 | 
 |  |  |  | 제조/조립일자 |  |  | Data | DATA | YYDDMM | T190101S1B2A0476217 (A+부품개별시리얼번호) T190101S1B2@0476217 (@+부품로트) |  | 6 | 18~41
 |  |  |  | 부품4M 기초정보 | 협력사별 정의가능 (공장,라인,교대,설비,재료 등) |  | Data | DATA | S |  |  | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | 1 |  |  | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | B |  |  | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | 2 |  |  | 1 | 
 |  |  |  | 시리얼 또는 로트구분 |  |  | Data | DATA | A or @ |  |  | 1 | 
 |  |  |  | 시리얼 또는 로트번호 |  |  | Data | DATA | 0476217 |  |  | 7~30 | 
 |  |  |  | 구분자 |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
 | 부가정보영역 | 초도품구분 | Initial sample for ISIR / 4M approval (KMM Only) |  |  | AN | M | 식별자 | M |  | C (KMM공장) | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | N |  |  | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
 | 기타 | 업체 영역 | Free Space for Supplier it self |  |  | AN | C | 식별자 | C |  | O | 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Data | DATA | 협력사 자체관리 데이터 사용 |  |  | 1~50 | 
 |  |  |  |  |  |  | GS | 구분자 | GS |  |  | 1 | 
Trailer |  |  |  |  |  | N/A | RSEOT | Trailer | RSEOT |  | M | 2 | 
합계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70~194 | 
M : 필수
C : 해당시 필수
O : 선택

## Slide 3
2. 하위부품 연계 바코드 생성 방안
방안
바코드 생성시, 하위부품의 바코드 정보를 연속하여 표기함 (#기호로 구분)
2) 내용
모듈, 직서열, 비서열, 사내서열 외 M(ASSY) 이하 하위 부품에 대한 바코드 연계 관리
구분 | 내 용
바코드 생성 방식 | ※ 바코드 생성 시, 하위 부품의 바코드 정보를 연속하여 표기함 (#기호로 구분) 하위 부품에 대한 바코드 정보가 상위 부품의 바코드 정보 뒤에 위치하게 하는 방법
 | ※ 추적 대상 부품 중 하위부품 최대 부품 수 : 6개 (예상 바코드 크기 : 2.5cm x 2.5cm)
M 부품
(ASSY)
가. S1 바코드 리딩 후 M 바코드 생성 (M+S1+S2+S3 정보 포함)
M 부품
(ASSY)
나. S2 바코드 리딩 후 S1 바코드 생성 (S1+S2+S3 정보 포함)
M 부품
(ASSY)
다. S2 바코드 생성
M 부품
(ASSY)
라. S3바코드 리딩 후 S2 부품 바코드 생성 (S2+S3 정보 포함)
M 부품
(ASSY)
마. S3 바코드 생성